卡车厂涂装车间生产安全事故应急预案

#### 1 总则

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范解放公司卡车厂涂装车间的重大生产安全事故的应急管理工作，提高重大生产安全事故的应急反应速度和协调水平，增强现场应急处置能力，最大限度地保障员工生命安全，减少财产损失、环境破坏和社会影响，根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《安全生产法》及AQ/T9002《生产经营单位安全生产事故应急预安编制导则》等要求，特制定本预案。

本预案适用于中国第一汽车集团公司解放公司卡车厂涂装车间的重大生产安全事故应急救援与处置工作。

#### 2 危险性分析

卡车厂新涂装线占地20160平方米，老涂装线占地6710平方米，有两条中涂喷涂线，两条面漆喷涂线，生产中使用二甲苯、磷化液、电泳漆、溶剂等化学用品；生产过程中并产生面漆废渣，磷化渣等有毒废弃物，油漆、溶剂等属有毒易燃物品，遇到明火会引起火灾和爆炸事故，并产生输漆管路、天然气管路连锁爆炸反映，将造成事故扩大和次生事故。

#### 3 现场应急组织机构及职责

本预案设立现场应急总指挥、副总指挥各一名，下设生产组、消防组、通讯组、保卫组，具体人员姓名、联系电话及职责见表2-1。

表2-1 应急救援组织机构及职责

| 组织 机构 | 姓名及联系电话 | 主要职责 | 组织 机构 | 姓名及联系电话 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | ××× | 下达应急指令，组织、指挥现场应急救援工作，向上级请求支援。 | 副指挥 | ××× | 协助总指挥组织应急救援，当总指挥不在或伤失指挥能力时，代替总指挥履行其职责。 |
|  | 办公室：×××××× |  |  | 办公室：××××× |  |
|  | 宅电：×××××× |  |  | 宅电：×××××× |  |
|  | 手机：×××××× |  |  | 手机：×××××× |  |
| 生产组 | ×××、 ××× 电话：×××××× | 负责向消防组、通讯组下达救援和报警指令。 | 通讯组 | ×××、××× 电话：×××××× | 负责保卫部指挥中心、急救中心、生控部调度台、卡车厂调度台报告。 |
| 消防组 | 甲班：××、××× 乙班： ×××、×× 、 丙班：×××、××、 电话：×××××× | 负责现场灭火、救援，组织人员疏散。 | 保卫组 | ×××、 ×××、 电话：×××××× | 负责现场警戒。 |

#### 4 预防与预警

#### 4.1危险源控制

危险源的控制按照表2-2要求执行，具体控制措施见下表。

表2-2 危险源控制措施

| 管理措施 | 1、涂装车间着装规定、门卫管理制度、工作许可制度和动火制度。 2、现场不定期巡视检查制度，对涂装现场发生的异常现象及时报告和处理，使现场环境始终保持良好状况。 |
| --- | --- |
| 技术措施 | 3、禁止所有人员带火种进入车间现场，在车间现场需明火作业时必须到公司开动火证，否则禁止使用明火作业； A. 在重点部位禁止拍照和使用手机并加有标示； B. 化学品使用、存放场所禁止铁器撞击，以免产生火花； C. 在使用化学品作业时，必须穿戴好个人防护用品，以免造成人员中毒和伤害； D. 车间内设有6个二氧化碳自动灭火报警系统； E. 车间内各部位设有消防栓和灭火器。 |

#### 4.2 信息报告

现场一旦发生突发事件或出现事故征兆时，使用人或现场其他作业人员应立即报119火警，说明事故性质、时间地点、人员伤亡及现场等情况，并向车间主控制室报告，请求救援。指挥中心、急救中心、生控部调度台等应急救援组织接警后分别开展救援工作，报告电话见表2-3。

表2-3 重特大事故报警电话

| 集团公司 | 生控部调度台 | 00000000 00000000 |
| --- | --- | --- |
|  | 火警 | 119 |
|  | 交通 | 122 |
|  | 巡警 | 110 |
|  | 急救中心 | 85900120 |
| 解放公司 | 调度室 | 00000000 | 内线2111 |
|  | 安环室 | 00000000 | 内线2195 |
|  | 保卫室 | 00000000 | 内线2766 |
|  | 车间主控室 | 00000000 | 内线2370 |

#### 5 涂装车间火灾现场应急救援流程

（1）A时00分，火灾现场人员报119火警，并向车间主控制室通报救援。主控制室接警后，生产组负责人立即下达“消救组携带资源进行现场抢救、通讯组救援报警”的指令。然后进行着火事故处理。

（2）A时01分通讯组通知保卫部指挥中心、急救中心、生控部调度台、解放公司卡车厂调度台。

（3）A时02分消救组到达火灾现场后，查明车间现场着火点和着火区段封闭情况，随即向主控制室汇报。

（4）A时03主控制室生产组根据救护组的火情汇报和火灾事故状况，进行火灾事故处理，防止火势大面积扩散。

（5）A时03救援副总指挥到达现场，做好配合救灾增援单位的人员、救灾物品及工具的准备工作，等待上一级救援单位的到来。

（6）A时04消救组检查着火区段防火门、人员撤离情况，实施隔氧措施控制火势发展和蔓延。

（7）A时05分，集团公司保卫部、急救中心120救护车到达现场。保卫部交警支队负责现场警戒，120救护车对伤者进行紧急处理，并送医院进行综合治疗。

（8）A时07分集团公司应急救援指挥中心成员到达现场，指挥救护。

（9）A时10分火情完全控制，现场扑救余火。

（10）A时15分，救援结束，涂装车间配合集团公司保卫部、生控部查找事故原因、进行事故调查，条件允许情况下，车间正常组织生产，生控部、保卫部监督隐患整改。

6 应急管理与其他要求

6.1 涂装车间内配备了消防栓、灭火器、紧急释放和停止按钮、二氧化碳气体喷头、手动电话报警装置、气体释放报警器、二氧化碳温控感应器、调漆间浓度报警器、消防气体控制室等各类应急设施，各类设施均进行了定置，落实了负责人，定期维护保养，处于常备状态。

6.2 公司内建有专职消防队员，车间内建立了义务消防队员。配备了各类安全防护装备，根据《消防安全管理规定》进行管理，确保应急救援力量到位。

6.3对应急预案的培训列入公司年度培训计划中，以危险源所在车间班组为重点，对员工进行应急救援知识培训，熟悉本部门危险源应急救援流程、方法，提高员工自救、互救能力。

6.4 定期开展应急演练，每年至少进行一次演练，组织演练评审，适时修订预案，并报集团公司应急指挥中心备案。

6.5本预案由解放公司卡车厂涂装车间制定，并负责解释与实施。

6.6本预案从发布之日起实施。